Технические характеристики:

| Модель | R- 423VDN | R- 425VDN |
| --- | --- | --- |
| Зрительная труба | Увеличение | 30x |
|  | Объектив | 45 мм (EDM 45 мм) |
|  | Разрешение | 3.0 ” |
|  | Поле зрения | 2.6 % (1 ° 30 ’) |
|  | Минимальное фокусное расстояние | 1.0 м |
|  | Фокус | Ручной |
| Измерение расстояний | Класс лазера | Видимый лазер: класс III a (3R) (безотражательный) / класс II (2) (призма, пленка) |
| Дальность измерений (* 3 при хороших условиях) | Безотражательный (*1) | 1.5 ~ 400 m |
|  | Пленка (*2) | 1.5 ~ 600 m (800 m) |
|  | Минипризма | 1.5 ~ 2,500 m (3,000 m) |
|  | 1 П | 1.5 ~ 7,000 m (9,000 m) |
|  | 3 П | 1.5 ~ 9,000 m (9,999 m) |
| Точность | Призма / отражатель | 1.5 ~ 10 m: ± (3 + 2 ppm x D) mm / 10 m ~: ± (2 + 2 ppm x D) mm |
|  | Безотражательный | 1.5 ~ 300 m: ± (5 + 2 ppm x D) mm / 300 m ~: ± (7 + 10 ppm x D) mm |
|  | Минимальный отсчет | 0.1 mm (Fine mode) / 1 mm (Normal mode) / 10mm (Track mode) |
| Время измерений (*4) | Повтор. изм: Нормально (1 мм) | Призма / отражатель 2,0 с – Безотражательный 2,0 с |
|  | Быстро (1 мм) | Призма / отражатель 1,2 с (*5) |
|  | Слежение (10 мм) | Призма / отражатель 0,4 с – Безотражательный 0,4 с |
|  | Первое изм: Нормально (1 мм) | Призма / отражатель 2,5 с – Безотражательный 2,4 с |
|  | Быстро (1 мм) | Призма / отражатель 1,7 с (*5) |
|  | Слежение (10 мм) | Призма / отражатель 2,5 с – Безотражательный 2,5 с |
| Угловые измерения | Метод измерения | Абсолютное считывание вращения |
|  | Метод направления | Вертикальный / горизонтальный угол: 2 стороны | Вертикальный / горизонтальный угол: 1 сторона |
|  | Минимальный отсчет | 1”/5” выбираемо |
|  | Точность (ISO 17123-23) | 3” | 5” |
| Компенсатор |  | 2 оси |
| Скорость наводящих винтов |  | 1 |
| Чувствительность | Чувствительность электронного уровня | 30” / 1 деление |
|  | Чувствительность круглого уровня | 8’ / 2 мм |
| Лазерный центрир |  | Видимый лазер (±0,5 мм) (высота прибора 1,5 м) с возможностью полевой юстировки |
| Трегер |  | Съемный |
| Пыле и влагозащита |  | IP56 (только инструмент) |
| Рабочая температура |  | -20°C ~ +50°C |
| Резьба на штатив |  | 5/8” x 11 |
| Размеры / вес | Размеры | 180 (Ш) x 342 (В) x 177 (Д) мм |
|  | Вес (вкл.батарею) | 5.5 кг |
|  | Кейс | 250 (Ш) x 365 (В) x 425 (Д) mm |
| Батарея | Емкость | Ni-MH 4000 мАч (заряжаемая) VD153 6.0В |
|  | Время работы | Непрерывно 4,0 ч (ETH+EDM) / 13 ч (ETH), время зарядки 2,2 ч |
| Зарядное устройство и адаптер | Входное напряжение | AC 100 ~ 240 В |
|  | Выходное напряжение | DC 7.5В |
|  | Масса | 280 г |
| Обработка данных | Метод записи данных | Встроенная память |
|  | Координатные данные (*6) | 45000 |
|  | Программное обеспечение | PowerTopoLite+DSC |
|  | Интерфейс | RS-232, USB, SD (*7) |
| Дисплей / клавиатура | Тип дисплея | Графический LCD 240х96 пикселов |
|  | Количество | 1 (2-ой опционально) | 1 (2-ой опционально) |
|  | Кнопки | 22 (12 цифровые / 5 функциональные / 5 специальные) |
|  | Подсветка дисплея | Да |
| Лазерный указатель |  | Да |
| Часы |  | Да |

Технические характеристики цифровой камеры:

| Матрица | CMOS 3.1 Mpix |
| --- | --- |
| Разрешение | 2048x1536 / 1600x1200 / 1280x960 / 640x480 |
| Экран | 1.5” Цветной TFT 34mm x 24 mm (502x240 dot.) |
| Баланс белого | Авто/дневной свет/облачно/лампа накаливания |
| ISO чувствительность | 100/200/400 |
| Формат файла | JPEG ( FQ:1/4, NQ:1/8, EQ:1/16 ) |
| Управление файлом | DCF(Ver1.0) / FAT16 |
| Цифровой зум (увеличение) | 1x / 2x / 3x |
| Функция отмены действия | Да |
| Съемная (внешняя) память | SD-карта (1 Гб) |
| Фокусное расстояние | 50mm |
| Диапазон фокусировки | 20m ~ ∞ |
| Поле зрения | 8.8° |
| Эффективный диаметр | f/5.6 |
| Интерфейс | USB 2.0 |
| Питание | Внутренне (от тахеометра) |