ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по разработанной компанией Informap картографической основой и системой 3D-мониторинга для Ульяновской области.

Целью настоящего экспертного заключения является оценка полноты представленных данных, степени их применимости в предполагаемой к созданию региональной геоинформационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИС ОГД) и соответствия применимости использованной компанией Informap технологии разработки программных средств в ГИС ОГД.

- Вводная часть.

Предполагаемой задачей разработчика ГИС ОГД Ульяновской области, представляющей собой совокупность муниципальных ИСОГД и данных уровня субъекта РФ, является создание распределенной информационной системы, содержащей в себе:

- пространственные данные масштаба 1:500 (желательно) или 1:2000 (допустимо) для уровня муниципалитетов и пространственные данные масштаба 1:10 000 (желательно) или 1:25 000 (допустимо) для уровня субъекта РФ;

- атрибутивную информацию по всем пространственным объектам, необходимую для поддержки выработки управленческих решений;

- средства хранения документов, связанных с пространственными объектами муниципального и регионального уровней;

- реестры: адресный, земельных ресурсов, объектов капитального строительства, инженерных коммуникаций;

- специализированные программные модули: технологического документооборота, архивирования по разделам ИСОГД, генерации стандартных и произвольных выходных документов;

- утилиты формирования отложенных инкрементальных репликаций, позволяющих осуществлять синхронизацию данных муниципального и регионального уровней в условиях недостаточной пропускной способности каналов связи.

Предполагаемая технологическая основа такой системы - реализация единого хранилища пространственных и описательных данных на основе серверной СУБД с обеспечением администрирования доступа к данным средствами СУБД. Обязательным требованием при этом должна являться открытость системы за счет использования исключительно стандартных методов хранения и доступа к данным, то есть, возможность развития системы силами персонала заказчика или силами иных исполнителей.

2. Оценка степени соответствия представленных компанией Informap данных и программных средств 3D-мониторинга заявленным требованиям, как в части представленных данных, так и в части технологии доступа к ним.

Представленная к рассмотрению система содержит пространственные данные масштабов 1:10 000 и 1:25000 в системе координат WGS-84. Пространственные данные представлены в виде совокупности файлов формата ArcGIS SHP, преобразуемых в дальнейшем во внутренний формат программного обеспечения Informap для использования в системе 3D-мониторинга.

Описательные характеристики пространственных объектов представлены в СУБД MS Access.

3D-модели представлены в специальном внутреннем формате, предназначенном для использования в разработанном изготовителем программном обеспечении для быстрого отображения моделей совестно с пространственными данными и описательными характеристиками. Перенос пространственных данных во внутренний формат 3D-модели осуществляется для всего объема пространственных данных единовременно с использованием разработанными изготовителем специальными утилитами данных.

Проведенный экспресс-анализ показал удовлетворительное совпадение представленных данных данным дистанционного зондирования свободного распространения (Google Maps).

Пример совмещения пространственных данных с данными Google Maps для Димитровграда.

2.1. Степень полноты исходных пространственных данных.

Используемая в представленной для экспертизы системе совокупность пространственных данных представляет собой относительно небольшое подмножество пространственных данных, рекомендуемых для использования в ГИС ОГД для уровня субъекта РФ. Пространственных данных, необходимых для развертывания муниципальной компоненты ГИС ОГД представленная на экспертизу система не содержит.

2.2. Способ использования пространственных данных из 3D-системы в ГИС ОГД.

Учитывая способ представления пространственных данных, их преобразование в формат хранения ГИС ОГД не представит затруднений. Дальнейший мониторинг изначально представленных в 3D-системе пространственных данных может осуществляться в ГИС ОГД в рамках общего технологического процесса. Мониторинг 3D-моделей осуществляется собственными средствами 3D-системы.

2.3. Место 3D-системы в общей архитектуре ГИС ОГД.

Представленная для экспертизы система может представлять собой одну из подсистем ГИС ОГД при условии возможности осуществления технологического взаимодействия с базовым и прикладным программным обеспечением ГИС ОГД.

COM-интерфейс 3D-системы позволяет осуществлять вызов ее компонентов внешними приложениями с возможностью передачи параметров вызова.

2.4. Возможный сценарий использования 3D-системы в ГИС ОГД.

Предполагается, что будет осуществлен перенос пространственных данных 3D-системы в ГИС ОГД, средствами которой будет осуществляться привязка к принятой системе классификаторов. Далее, персонал заказчика, осуществляющий свою производственную деятельность с использованием базового и прикладного программного обеспечения ГИС ОГД, при необходимости, осуществляет вызов в качестве внешнего приложения средства просмотра 3D-системы с автоматической загрузкой фрагмента трехмерной информации по выбранному в ГИС ОГД объекту или точке в координатном пространстве.

3. Заключение:

Представленная для экспертизы система содержит исходную информацию, представляющую собой подмножество пространственных данных, необходимых для реализации задач ГИС ОГД, однако представляет развитые средства визуализации трехмерных моделей. Выбранный для 3D-системы способ представления и формат хранения пространственной информации предоставляет возможность несложного преобразования пространственных данных при создании ГИС ОГД. Программная среда визуализации 3D-объектов предоставляет возможность своего вызова с параметрами со стороны внешних приложений. Общее быстродействие системы с объемом данных, представленных для тестирования, высокое.

4. Вывод:

Представленная для экспертизы система может быть рекомендована в качестве одного из первичных источников наполнения ГИС ОГД и в дальнейшем, в качестве одной из внешних подсистем ГИС ОГД.

Александр Ставицкий, Директор по ГИС-направлению группы компаний CSoft, к.т.н.